## Slide 1
P.<number>
工廠危險物品申報辦法
工廠管理輔導法第21條子法
【標準作業流程說明】
Notes: <number>

## Slide 2: 推動『工廠危險物品申報辦法』立法 『工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法』
施政重點
強化工廠安全管理，預防及降低重大工安事故之衝擊 。
提升業者安全意識，降低災害發生機率，達成保險損害預防，保障鄰近工廠、住民生命財產安全之最終目標 。
具體內容
「工廠危險物品申報辦法」：就危險物品之範圍、種類、管制量及其申報之內容、期限、方式、程序及其他應遵行事項作規範，使縣市地方政府掌握管理區內工廠危險物品，俾利防救作業，以預防及降低重大工安事故之衝擊。
「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」：就保險之最低保險金額及投保相關事項作規範，強化工廠風險管理，達成損害預防之最終目標。
立法進度
「工廠危險物品申報辦法」：就危險物品之範圍、種類、管制量及其申報之內容、期限、方式、程序及其他應遵行事項作規範，使縣市地方政府掌握管理區內工廠危險物品，俾利防救作業，以預防及降低重大工安事故之衝擊。
「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」：就保險之最低保險金額及投保相關事項作規範，強化工廠風險管理，達成損害預防之最終目標。
依據工廠管理輔導法(99.6.2修正公佈) 第21條第2項及第22條第2項規定，訂定「工廠危險物品申報辦法」及「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」。
業於民國99年10月14日發布。
將於發布後3個月，民國100年1月14日正式施行。

## Slide 3
P.<number>
立法目的
為強化工廠安全管理，使縣市地方政府掌握管理區內工廠危險物品，俾利防救作業，以預防及降低重大工安事故之衝擊。
爰於工廠管理輔導法第21條規定：
「工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上之次日起十日內，應向直轄市、縣（市）主管機關申報其製造、加工或使用之危險物品」。
危險物品之範圍、種類、管制量及其申報之
內容、期限、方式、程序及其他應遵行事項。
Notes: <number>

## Slide 4
工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上之次日起十日內，工廠負責人應向直轄市、縣（市）主管機關申報。
每年一月及七月，工廠負責人定期向直轄市、縣(市)主管機關申報。
依主管機關要求補正時，工廠負責人應於期限內補正後重新申報。
P.<number>
事業單位(業者)應辦事項：
Notes: <number>

## Slide 5: 法源依據: 工廠管理輔導法(99.6.2公佈)
第21條 工廠製造，加工或使用危險物品達管制量以上之次日起十日內，應向直轄市，縣（市）主管機關申報其製造，加工或使用之危險物品。
前項危險物品之範圍，種類，管制量及其申報之內容，期限，方式，程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
工廠製造，加工或使用危險物品應善盡安全管理責任，如發生重大環境污染，重大工安事故，致嚴重影響鄰近工廠或民眾安全者，直轄市，縣（市）主管機關得命其停工並改善之。工廠於停工原因消滅後，得向直轄市，縣（市）主管機關申請復工。
直轄市，縣（市）主管機關應將第一項之工廠資料建檔列管，並轉知有關機關。
P.<number>

## Slide 6: 工廠管理輔導法(相關罰則)
第31條 工廠有下列情形之一者，主管機關應令其限期改善、補辦或申報，屆期不改善、補辦或申報者，處工廠負責人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰；仍不遵行者，得按次連續處罰：
七、違反第二十一條第一項規定，未依期限
申報危險物品。
八、違反依第二十一條第二項所定辦法中有
關申報內容之規定。
P.<number>

## Slide 7: 本辦法條文內容1
第一條 本辦法依工廠管理輔導法(以下簡稱本法)
第二十一條第二項規定訂定之。
第二條 本辦法所稱危險物品，其範圍如下：
一、氧化性固體。
二、易燃固體。
三、發火性液體、發火性固體及禁水性物質。
四、易燃液體。
五、自反應物質及有機過氧化物。
六、氧化性液體。
七、其他經中央主管機關公告者。
P.<number>

## Slide 8: 本辦法條文內容2
第三條 本辦法所稱氧化性固體，其種類如下：
一、氯酸鹽類。
二、過氯酸鹽類。
三、無機過氧化物。
四、次氯酸鹽類。
五、溴酸鹽類。
六、硝酸鹽類。
七、碘酸鹽類。
八、過錳酸鹽類。
九、重鉻酸鹽類。
P.<number>

## Slide 9: 本辦法條文內容3
第四條 本辦法所稱易燃固體，其種類如下：
一、硫化磷。
二、赤磷。
三、硫磺。
四、鐵粉：指鐵的粉末。但以孔徑五十三微米(μm)篩網進行
篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。
五、金屬粉：指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳
以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米(μm)篩網
進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬
之。
六、鎂：指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二公釐篩網
者。
七、易燃性固體：指固態酒精或一大氣壓下閃火點未
達攝氏四十度之固體。
P.<number>

## Slide 10: 本辦法條文內容4
第五條 本辦法所稱發火性液體、發火性固體及禁
水性物質，其種類如下：
一、鉀。
二、鈉。
三、烷基鋁。
四、烷基鋰。
五、黃磷。
六、鹼金屬(鉀和鈉除外)及鹼土金屬。
七、有機金屬化合物(烷基鋁、烷基鋰除外) 。
八、金屬氫化物。
九、金屬磷化物。
十、鈣或鋁的碳化物。
十一、三氯矽甲烷。
P.<number>

## Slide 11: 本辦法條文內容5
第六條 本辦法所稱易燃液體，其種類如下：
一、特殊易燃物：指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時， 著火溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。
二、第一石油類：指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。
三、酒精類：指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基(含變性酒精)。但下列物品，不在此限：
(一)酒精含量未達百分之六十之水溶液。
(二)可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點及燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。
四、第二石油類：指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。
五、第三石油類：指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。
六、第四石油類：指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。
七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂，一大氣壓時，閃火點未滿攝氏二百五十度者。但已依消防主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。
P.<number>

## Slide 12: 本辦法條文內容6
第七條 本辦法所稱自反應物質及有機過氧化
物，其種類如下：
一、有機過氧化物。
二、硝酸酯類。
三、硝基化合物。
四、亞硝基化合物。
五、偶氮化合物。
六、疊氮化合物。
七、聯胺的誘導體。
P.<number>

## Slide 13: 本辦法條文內容7
第八條 本辦法所稱氧化性液體，其種類如下：
一、過氯酸。
二、過氧化氫。
三、硝酸。
第九條 本法第二十一條規定所稱管制量，指工廠
製造、加工或使用第三條至前條之危險物品數量
達附表一之規定。
工廠製造、加工或使用二種以上危險物品，且單項數量均未達前項附表一之管制量時，應另計算綜合管制指數；綜合管制指數之計算方式以各該危險物品數量除以其管制量，所得商數之加總，如大於一時，仍應向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。
P.<number>

## Slide 14: 本辦法條文內容8
第十條 危險物品之申報內容包括申報單位基本資料，
危險物品之範圍、化學文摘社號碼、聯合國編號、
中英文名稱、分子式、數量、用途、放置方式及放
置位置，其格式如附表二。
第十一條 工廠負責人應於製造、加工或使用危險物品
達管制量以上之次日起十日內，以掛號郵寄方式，向直轄市、縣(市)主管機關申報，以郵戳為憑。
前項資料如有填報不全或不一致情形，直轄市、縣(市)主管機關得請申報人於十五日內完成補正；如仍未依規定修正內容者，視同申報內容不完整。
前項申報完成後，工廠負責人應於每年一月及七月定期向直轄市、縣(市)主管機關申報。
第十二條 本辦法自發布後三個月施行。(即100年1月14日)
P.<number>

## Slide 15: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量1
P.<number>

## Slide 16: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量2
P.<number>

## Slide 17: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量3
P.<number>

## Slide 18: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量4
P.<number>

## Slide 19: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量5
P.<number>

## Slide 20: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量6
P.<number>

## Slide 21: 附表一：工廠危險物品之範圍、種類及管制量7
P.<number>

## Slide 22: 附表二：工廠危險物品申報表1
P.<number>

## Slide 23: 附表二：工廠危險物品申報表（續）
P.<number>

## Slide 24: 申報注意事項1
所謂達管制量，係指工廠製造、加工、使用於任何時刻下「廠區範圍」內之最大量，據此判定是否達管制量以上作為申報依據。
物品製造、加工：指以機械、物理或化學方法，將有機或無機物質轉變成新產品者。
(施行細則第2條第1項第2款)
本法所稱使用危險物品，指工廠以危險物品作為與生產有關之直接或間接原物料者。
(施行細則修正第14條)
P.<number>

## Slide 25: 申報注意事項2
若屬混合物可採佔最大量的純物質或性質較相近的純物質作為代表，並以加註方式說明所佔百分比。
若屬某類化合物之混合物，分子式欄位可以該成分元素類化合物代表，如石油製品類可填CH類化合物。
若混合物類無法以某純物質作為代表，也確實查無CAS NO.、UN NO.或分子式其中某項，則該欄位填列 N/A (不適用)。
P.<number>

## Slide 26: 申報注意事項3
相關參考查詢網址：
1.GHS網站：(可查詢到中、英文名稱、CAS NO.、UN NO.)
http://ghs.cla.gov.tw/CHT/intro/search.aspx?cssid=3
2.維基百科網站：(可查到英文名稱、CAS NO.、化學式等資料)
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/
3.HSDB網站：(可查到化學式等資料)
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
P.<number>

## Slide 27: 工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法1
第一條 本辦法依工廠管理輔導法(以下簡稱本法)第二十二條第二項規定訂定之。
第二條 工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，應依本辦法之規定，投保公共意外責任保險。
前項危險物品之範圍、種類、管制量，指本法第二十一條第二項所授權規定之內容。
P.<number>

## Slide 28: 工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法2
第三條 本保險之保險契約內容，應符合下列規
定：
一、最低保險金額如下：
(一)每一個人身體傷亡：新臺幣三百萬元。
(二)每一意外事故傷亡：新臺幣一千五百萬元。
(三)每一意外事故財物損失：新臺幣三百萬元。
(四)保險期間總保險金額：新臺幣三千六百萬元。
二、自負額：被保險人對每一保險事故賠償，須先 負擔約定之自負額；其自負額，最高不超過損失金額百分之十。
三、保險費：依危險物品之種類、管制數量及相關風險，逐案議定。
P.<number>

## Slide 29: 工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法3
第四條 工廠應於投保公共意外責任保險之保險期限屆滿時，續保公共意外責任保險。
依本辦法投保公共意外責任保險之保險單影本，應於投保後次日起一個月內送直轄市、縣（市）主管機關備查；變更本保險契約內容 時，亦同。
第五條 工廠對投保公共意外責任保險之有關資料、文件、證件，應在其有效期間內妥為保存，以備查證。
第六條 本辦法自發布後三個月施行。(即100年1月14日)
P.<number>

## Slide 30: 工廠管理輔導法(相關罰則)
第29條 製造、加工或使用危險物品達管制量以上之工廠，違反第二十二條第一項規定，未投保公共意外責任保險者，處工廠負責人新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期不遵行者，得按次連續處罰。
P.<number>

## Slide 31
P.<number>
權責分工表
單位 | 應辦事項
事業單位 (業者) | 危險物品達管制量之次日起十日內，工廠負責人 向直轄市、縣（市）主管機關申報。 2.每年一月及七月，定期申報。 3.依主管機關要求補正時，工廠負責人應於期限內 補正後重新申報。
直轄市、縣(市)主管機關 | 受理收件。 資料登錄。 未依規定期限申報令其限期改善、申報內容不完 整者令申報人於15日內完成補正。 4.建檔、歸檔及列管。 5.轉知相關單位。 6.得現場抽查或配合相關單位檢查。 7.依法應申報而未申報工廠之查察。 8.依法辦理處罰事宜。(工管法第31條)
中央主管機關 | 訂定「工廠危險物品申報辦法」。 (工管法第21條) 2.擬訂標準作業流程。 3.督導、輔導直轄市、縣(市)主管機關辦理申報管 理業務。(工管法第4條) 4.提供諮詢服務。
Notes: <number>

## Slide 32
P.<number>
簡報結束
簡報結束
Notes: <number>